Prosedyre for bruk av DXA

Logg deg inn med din UiO-bruker

(Kan Remote til denne PC-en og få tilgang til dine scannede deltakere)

VIKTIG!

- Kalibreres hver dag før bruk.

- Bruk pute (liten), pledd/laken bare ved behov (brukes nesten aldri, dersom kritisk benytt en sammenrullet sykehusskjorte istedenfor pute).

- Ta av alt metall som deltakeren har på seg (BH er ok hvis ikke regne ut benmasse). Dersom deltaker ikke får av giftering er det ok. Puttes i små poser som ligger i bokhyllen.

- Ta av skoene.

- Mål vekt og høyde før skanning. Pass på at apparatet er i vater (se vatermål, sirkel med en kule inni). Be deltakeren om å plassere helene helt inntil bakre del av vekten og se rett frem.

  - Trykk «hold» for at den skal stoppe på korrekt måling.

  - Husk å sprite apparatet mellom hver deltaker.

- Ved graviditet (deltaker som scannes eller DXA-operatør) skal det ikke scannes.

Oppstart:

Kalibrering med KS kalibreringsblokk (ALLE MÅ GJØRE DETTE!):

- Start PC og logg inn. Om annen bruker, trykk «switch user».

- Start iDXA programvare.

- Ved oppstart daglig, gjennomfør kvalitetssikring (kalibrering).

- Trykk kvalitetssikring (KS øverst i menylinjen)

- Trykk Start

- Plasser KS-blokken i riktig posisjon som anvist på PC-skjermen. Plasser blokken slik at laser er i midtpunktet av den gule firkanten.

  - Hvit firkant inn mot veggen

  - Gul firkant med kryss skal matches med rødt laser-kryss

- Trykk OK. Dette tar noen minutter.

- Rapport skrives ut, rapporten arkiveres (kan droppes). Når lyser grønt er kalibrering bestått.

- Trykk Lukk

- Finn riktig katalog. Om du ikke kommer inn i katalogen, trykk «endre» og huk av (skal være farget blått) «Windows-autentisering»

MERK: om det ikke fungerer, restart programmet og start kalibrering på nytt.

SKANNING AV DELTAKER:

Trykk «Ny» (legg til deltaker):

- Skift bukse og overdel dersom det er metall på klærne. Skift også klær dersom disse klemmer mye på fettvev.

- Ta av smykker, ringer, klokke, briller eller annet metall.

- Skru på Seca-apparatet og mål deltakerens vekt og høyde.

- Husk: heler inntil, rak rygg, se rett frem.

- Bruk 2 desimaler for både høyde og vekt

- Velg database som deltaker skal lagres inn under, ved behov lag ny database.

- Trykk «Opprett ny pasient».

- Legg inn ID-nummer og visitt: First: ID xxx Vx (f.eks. ID 125 V3), Sist: Vx (f.eks. V3), Pasient ID: xxx (f.eks. 125), fødselsdato, høyde, vekt, kjønn og etnisitet (vil oftest være Caucasian).

- Må fylle ut alle felter, bortsett fra «henvisende lege».

- Trykk OK

- Dersom deltakeren har vært hos oss før, vil det komme opp en boks som spør hva du ønsker å gjøre. Huk av «opprett ny».

- Instruer hva som skal gjøres.

- Dersom V2 eller V3, fortell at denne metoden gir lite stråling sammenliknet med f.eks. CT. Til sammenlikning gir DXA-scan like mye stråling som man blir eksponert for på en flytur fra Bergen til Oslo.

Start måling:

- Trykk på ikon «Mål»

- Velg scanne-område (for eksempel hele kroppen).

- Trykk «Posisjon».

- Trommel går nå automatisk på plass, pass på at deltaker ikke sitter på DXA-en når dette skjer.

- Plasser deltakeren i riktig posisjon som anvist på PC-skjermen.

  - Målene passer ikke alle.

  - Dersom personen er innenfor feltene i kroppens lengderetning, plasser hodet 2 cm fra øverste linje.

- Dersom høy person, juster slik at føttene er innenfor linjene og hodet er utenfor.

- Dersom bred person, juster slik at venstre side av kroppen er innenfor oppmålt firkant.

- HUSK: armer litt fra kroppen. Albueledd ned mot underlag.

- Fest på stropper under knær og føtter.

- Trekk lett i bena for å strekke ut ryggrad. Påse at deltaker slapper av i føtter/ankelledd.

- Ligger hodet rett?

- Påse at SmartScan står på. Skal være blå.

- Trykk Start og forsikre deg om at scanningen kommer i gang (tar 5-10 min. avhengig av deltakerens kroppsstørrelse, jo mer masse jo lenger tid).

Informer deltakeren om at han/hun må:

  - Ligge rolig

  - Lukke øynene

  - Si at du går ut og at du står rett utenfor døren (noen kan få litt klaustrofobi og kan ha et ønske at du forblir i rommet).

- Ved måleslutt, fjern stropper på ben, og deltageren kan komme ned fra benken og ta på seg sko og andre eiendeler.

- Noen deltakere vil være interessert i å høre hvordan målingene var:

  - Gå litt overordnet gjennom resultatene. Si hvor normalområdet er for deres aldergruppe og fortell hvor deltakeren ligger i forhold til dette.

    - Bentetthet

      - Ikke et godt nok mål på osteoporose, men kan gi en indikasjon.

      - Vi er pliktig til å si ifra dersom noen ligger under. Si at de skal oppsøke fastlege for å gjøre ytterliggere undersøkelser.

    - Fettprosent

    - BMI

- Sprit underlaget mellom hver deltaker. IKKE sprit rett på madrassen. Ta først sprit på et papirtørkle og tørk over.

Etter målingen:

- Gå gjennom ScanCheck, kryss av.

- Trykk på Analyse, deretter trykk ROI`s.

- Juster linjene på venstre bilde (for eksempel hele kroppen) som viser skjelettet.

- Juster linjen rett under haken.

- Juster linjen rett over hoftekammen.

- Hvis justert for stor kropp må du klikke på «Estimer» og velge forslaget som kommer opp

- Resultater og så Lagre

- Lukk

- «Ctrl h» ( trommel flytter seg til hode-enden, «Ctrl p» ( trommel flytter seg til ben-enden.

- Ved utskrift, trykk Rapporter

- Trykk Lagre

- Trykk Lukk

- Trykk Fil – gå ut av programmet – gå ut av EnCore

- Trykk «Gå ut av- EnCore»!

- Logg ut av PC – NB! IKKE SLÅ AV

Dersom det kommer opp et vindu som spør om du ønsker å komprimere databasen, trykk «ja».

- Det står desinfeksjonssprit og papir tilgjengelig, tørk av benken ved å ha litt sprit på servietten /papiret først.

- Legg brukte OUS-klær i rød avfallssekk på laben.

- Hvis det mangler OUS-klær ta kontakt med resepsjonen til Senter for Klinisk Ernæring

- Ha respekt for maskinen

HUSK Å LÅSE DØREN ETTER DEG!

Bare ta kontakt med DXA-ansvarlig hvis problemer evt. andre DXA- ting:

Hege Berg Henriksen, tlf. 99459673

h.b.henriksen@medisin.uio.no

eller

Dena Helene Alavi, tlf 99409835

d.h.alavi@medisin.uio.no

NB!

- Alle prosjekt er selv ansvarlig for lagring og egen backup av data, selv om all data blir lagret på sikker SQL-server på USIT.
- Alle prosjekt er selv ansvarlig å ivareta sensitiv personinformasjon om studiedeltakere. Det betyr at man ikke skal lagre navn/personnummer i skanner-filene. Bruk en unik ID og lagre kodenøkkelen på sikkert sted etter godkjenning av REK/etisk komite.

Lagring av data til ekstern harddisk (Alle bildefiler og tekstfiler lagres på denne måten):

- Klikk på «Database»

- Sett inn harddisk

- Trykk på Arkiver

- Velg «Arkiver alle undersøkelser for alle pasienter»-OK

- Velg å lagre på ekstern harddisk i rett mappe

Eksportering av text.-data:

- Stå i databasen fra hvor du skal eksportere resultater

- Velg: Katalog + Database hjelpeprogram + Eksport

- Ved første gangs eksportering: Legg til fil + skriv navn på databasen

- Velg database som skal eksporteres

- Neste

- Marker: Pasientliste

- Velg variabler: Tilpass- Konfigurer undersøkelsesfil: 
- Huk av for «Vis full presisjon»
- Huk av for «Hele kroppen» (Densitometri, huk av variabler her)
- Pasientdata og fullstendig undersøkelse

- Neste

- Marker: tekstfil

- Velg: Bla gjennom (sett inn minnepinne)

- Fullfør

Resultatfilene kan nå åpnes i f.eks Excel-fil.

Vedlikehold:

- Daglig:

  - Rydde rommet

  - Legge sykehusbukser i skittentøy på blodprøverommet

- To ganger i året

  - Støvsuge på gulvet rundt instrumentet for å fjerne støv som samler seg under instrumentet.

- En gang i året

  - Kontakt Pål Wangen fra Scanex for å avtale vedlikeholdservice (gjøres av DXA-ansvarlig)

Kalibrering med ryggfantom (NB! Alltid etter kalibrering med lite fantom, se over. VALGFRITT-GJØRES ALLTID AV DXA-ANSVARLIG):

- Åpne Katalog-Ryggfantom-Mål

- Klikk på AP ryggrad i iDXA startbilde

- Velg Position på verktøylinjen

- Lengde skal være 14,2 cm og bredde 18 cm

- Plasser laserens trådkors på bokstaven «R» i «LUNAR» på midt på L5 virvelen av fantomet.

- Pass på at remmene ikke dekker over fantomet

- Start skanningen

- Save measurement

Etter skanningen:

- Åpne siste kalibrering

- Kopier Baseline –kalibrering i ryggfantom-mappen

- Trykk kopier

- Åpne Baseline-OK

- Sjekk om linjene for virvelhøydene er overens med baseline, eventuelt juster. Klikk ROI for å flytte

- Resultater

- Lagre- Lukk