EKG-kurs, Ferdighetssenteret

Høst 2012

Kursansvarlig Harald M Dobloug

Kursopplegg ved stipendiater Torgeir Wethal og Marte Bratlie i samarbeid med studentinstruktørene

## Opptak av 12-avlednings hvile-EKG

### Utstyr

- EKG-apparat

- Elektroder

- Undersøkelsesbenk

- Barberhøvel

### Forberedelse

- Pasienten skal ligge på undersøkelsesbenken, forklar pasienten at det er viktig å ligge helt i ro.

- Brystet må eventuelt barberes der elektrodene skal sitte.

- Pasienten må ta av smykker og klokke.

- EKG-apparatet må kalibreres

### Gjennomføring

- Plasser elektroder på hvert håndledd og på hver fot. Disse er basis for frontalavledningene I, II, III, aVL, aVR og aVF.

- Deretter plasseres elektroder for de seks prekordialavledningene V1-V6. Vær oppmerksom på plasseringsrekkefølgen.

V1 	Høyre sternalrand, 4.i.c.r.

V2		Venstre sternalrand, 4.i.c.r.

V4		Midtklavikulærlinjen, 5. i.c.r.

V3		Midt mellom V2 og V4.

V6		Horisontalt ut fra V4 i midtaksilliærlinjen

V5		Mellom V4 og V6

## Hvordan lese EKG

Det er viktig å ha et system for lesing av EKG. Det gir et bedre resultat enn tilfeldig gjennomgang, og sikrer mot å overse elementer.

### Før du starter selve analysen:

  - Finn om mulig gammelt EKG til sammenlikning.

  - Sjekk om papirhastigheten er 50 mm/s eller 25 mm/s.

  - Sjekk kalibreringssignalet. 0,1mV tilsvarer vanligvis 10mm. Ved feil kalibrering kan signalet bli 20 mm i stedet for 10 mm som vil gi høyere amplitudeutslag og feil tolkning.

### Grunnrytme

  - Regelmessig eller uregelmessig?

    - Hvis uregelmessig: er det et system i uregelmessigheten?

### Ventrikulærfrekvens

  - Under 50: bradykardi

  - 50-100: normal pulsfrekvens

  - Over 100 hos voksne: takykardi

### P-bølger

  - Ja/Nei

    - Hvis ja, hvor mange P-bølger for hvert QRS?

### PQ-tid

  - Normalt 0,12-0,21s.

### QRS

  - Er det smalt eller bredt? Normal bredde er under 0,12s

  - Normal R-progresjon? Størst i V4/V5

  - Patologiske q-takker (≥1/4 av R og/eller ≥0,04s)?

  - Unormal konfigurasjon?

### ST-segment

  - Er det elevasjon eller depresjon?

    - Elevasjon er signifikant ved  ≥1 mm. i standardavledningene og/eller ≥2 mm. i precordialavledningene. (3mm i V2-V3 hos veltrente).

    - Depresjon er signifikant ved ≥1 mm. 0,08s etter J-punktet

### T-bølge

  - T-inversjon?

    - Normalt i V1 og i avledninger der QRS er negativ.

  - Amplitude

    - Økt?

    - Senket?

### QT-tid

  - Oppgis som korrigert QT-tid (QTc) som tar hensyn til hjertefrekvensen.

    - forlenget QTc (over 0,45s hos menn, 46 hos kvinner)

    - forkortet QTc (under 0,37s)

### QRS-akse

  - Normalt positiv i I og aVF

    - Venstredreining: >-30 er aksedeviasjon, >-45 tyder på fremre ve. hemiblokk

    - Høyredreining: >105 er aksedeviasjon, >120 tyder på bakre h. hemiblokk

TOLKNING

Uregelmessig rytme

- Atrieflimmer

  - Manglende P-bølger

  - Uregelmessige QRS

- AV-blokk grad 2

  - Type 1

    - Økende PQ-tid til bortfall av QRS

  - Type 2

    - Tilfeldig bortfall av QRS

Bradykardi

- Godt trent pasient med normalt lav hvilepuls

  - Ellers normale funn

- SA-blokk

  - Manglende p-bølger

  - Regelmessig frekvens

- AV-blokk

  - Grad 1

    - Forlenget PQ-tid (PQ>0,21s)

  - Grad 2

    - Bortfall av QRS-kompleks

  - Grad 3

    - P-bølger og QRS-kompleks er uavhengige av hverandre

- Sick sinus syndrom

  - Kliniske manifestasjoner (svimmelhet, besvimelse, asteni)

- Medikamentpåvirkning

  - Medisiner som påvirker depolarisering, som betablokkere, kalsiumblokkere og digitalis.

Takykardi

- Sinustakykardi

  - Én p-bølge med normalt utseende før hvert QRS

  - Smale QRS

- Atrieflimmer

  - Manglende P-bølger

  - Uregelmessige QRS

- Atrieflutter

  - Flutterbølger (”påfølgende P-bølger”)

  - Regelmessig QRS (ofte uregelmessig ved ujevn AV-overledning)

  - Smale QRS, eller grenblokk

  - Hvor mange P-bølger per QRS forteller overledningen (for eksempel 2:1)

- Ventrikkeltakykardi

  - Breddeforøkede QRS

  - Monomorfe QRS (Gjelder ikke den polymorfe ”torsades de pointes”)

  - Alvorlig funn!

- Ventrikkelflimmer

  - Breddeforøkede polymorfe utslag som ikke generer puls.

  - Alvorlig funn (krever defibrilering)

Unormal PQ-tid

- Aksessorisk ledningsvei

  - Forkortet PQ-tid

- AV-blokk

  - Forlenget PQ-tid

Breddeforøket QRS

- Ventrikulær rytme

  - Ofte ikke samsvar med P-bølger, men kan være retrograd P-bølge i 1:1 forhold

  - Større breddeforøkning enn ved grenblokk

- Grenblokk

  - Atriestyrt rytme

  - ”Kaninører” i V1 ved h. grenblokk, positivt utslag i siste del av QRS i V6 ved ve. grenblokk.

  - Akseforandring

  - OBS! Ved nyoppstått venstre grenblokk kan ikke ST-segmentet vurderes, dette betyr at infarkt ikke kan utelukkes!

ST-elevasjon

- STEMI

  - Elevasjon i 2 eller flere påfølgende avledninger

- Perikarditt

  - Elevasjon i mange/alle avledninger

  - Ikke resiproke ST-senkninger

  - Tenk alltid STEMI først!

ST-depresjon

- NSTEMI

  - Depresjon

  - Inverterte T-bølger i to eller flere påfølgende avledninger

- STEMI

  - Resiproke forandringer i V1-V3/V4 (altså ST-elevasjon i bakreveggen)

Unormal QRS konfigurasjon

- Tidligere infarkt

  - Patologiske q-takker i to nærliggende avledninger

  - Dårlig R-progresjon kan være q-takk skjult i QRS

- Grenblokk eller annet ledningshinder

  - QRS>0,12s

- Kammerhypertrofi

  - Unormalt store utslag

Unormale T-bølger

- Iskemi

  - Inverterte T-bølger i to eller flere påfølgede avledninger

- Hyperkalemi

  - Økt amplitude

- Hypokalemi

  - Senket amplitude

Unormal QT-tid

- Hypokalsemi/medikamentpåvirkning

  - Forlenget QT-tid

- Hyperkalsemi/medikamentpåvirkning

  - Forkortet QT-tid

Akseforskyvning

- Venstre grenblokk

  - Venstredreining

  - ”Kaninører” i V5/V6

  - Forlenget QRS

- Høyre ventrikkelhypertrofi

  - Høyredreining

- Feil elektrodeplassering

  - Ekstrem aksedreining både for P og QRS

## Fasit til EKGer

- Normalt EKG

- RBBB

  - Typiske forandringer:

    - QRS > 0,12s

    - RSR’ eller RR’ (”kaninører”) i V1-V2

    - Sen, bred S i V5, V6 og/eller I

    - ST-senkning og T-inversjon i avledninger med RSR’ el. RR’

    - Normal QRS-akse

- LBBB

  - Typiske forandringer:

    - QRS > 0.12s

    - Bred, avrundet el. lett oppsplittet (RR’) i V5, V6 og/eller I

    - Ofte sen bred S i V1 og/eller V2

    - ST-senkning og T-inversjon i avledninger m/ forandringer som i pkt. ii

    - QRS-akse kan være normal, men ofte venstresidig med stor Q i III

  - NB! Ved LBBB kan andre forandringer i EKG’et (f.eks. ST-forandringer og T-inversjoner) ikke tolkes.

- Atrieflimmer

  - Typiske forandringer:

    - Uregelmessig frekvens

    - Ingen P’er

    - Normale/smale QRS

  - Bifunn: VVH, strain

- Atrieflutter med 2:1 overledning

  - Typiske forandringer:

    - Flutterbølger/sagtakker i nedre vegg (II, III, AvF)

    - Regelmessig frekvens

    - Typisk

      - 2:1 (som her) blokk gir ca 150 slag/min

      - 3:1 ca. 100 slag/min

- VT

  - Typiske forandringer:

    - Bredt QRS (hvis man klarer å identifisere det)

    - Regelmessig

    - Lik amplitude på komplekser (innad i de enkelte avledninger)

    - Ventrikkelfrekvens omkring 200 slag/min

    - ”Utydelig” EKG (vanskelig å identifisere komplekser og takker,f.eks. ingen sikre P)

- STEMI, fremre vegg

  - Typiske forandringer:

    - Signifikante ST-elevasjoner  (her i V1-V4)

    - Redusert R-høyde (etter min-timer)

    - Patologiske Q (e. min-timer)

    - T-inversjon (e. dager-uke)

  - Bifunn: SVES i slutten av stripen.

- 3.-grads AV-blokk

  - Typiske forandringer:

    - Regelmessig P

    - Regelmessig QRS

    - P og QRS dissosisert i tid (men begge hver for seg regelmessig)

    - Bradykardi

### Ekstra eksempler:

- Nedreveggs-STEMI

  - Typiske forandringer: Som EKG nr. 7, men her ST-elev. i II, III, AvF

  - Bifunn: Resiproke forandringer (ST-depr.) i motstående avledninger (AvL og I)

- RBBB

  - Typiske forandringer: Som EKG nr. 2

  - Bifunn (ikke sammenheng med RBBB’et): Høyre aksedeviasjon, ett prematurt supraventrikulært kompleks, høyre hypertrofi

- LBBB

  - Typiske forandringer: Som EKG nr. 3